## Slide 1
Drones
Muito Além do Voo
Apoio visual aos 12 episódios
Prof. Newton Licciardi Jr. e professor instrutor
Notes: Material de apoio à gravação da série de extensão Drones Muito Além do Voo. Apresentação: Prof. Newton Licciardi Jr. e professor instrutor. 37 slides: abertura e três telas por episódio. O roteiro completo e a apostila permanecem no acervo. Fontes editoriais consultadas em 09/10/2026. Apoio visual preparado em 13/10/2026. https://newtonlicciardijr.github.io/drones/

## Slide 2
EPISÓDIO 01
O drone é só uma parte do sistema
2
A missão define a informação que o sistema precisa entregar
A aeronave transporta sensores e executa uma trajetória.
O resultado precisa apoiar uma decisão verificável.
Notes: Episódio 01: O drone é só uma parte do sistema
Tela 1 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontro 1 • fundamentos, missão e aplicações
Prof. Newton: Quando alguém fala em drone, muita gente imagina uma câmera voadora. Mas a pergunta que abre esta série é outra: qual problema esse voo resolve? É disso que trata Drones Muito Além do Voo.
Professor instrutor: Na prática, eu preciso saber o que vou entregar antes de decolar. Uma imagem panorâmica pode ser ótima para divulgação e insuficiente para identificar uma fissura. O planejamento começa pela informação desejada.
Prof. Newton: Observe estes três exemplos: um pequeno quadricóptero, uma aeronave de vigilância e um helicóptero de pesquisa em Marte. A arquitetura muda porque a missão muda. Não existe um único drone ideal para tudo.
Leitura de apoio:
O ponto de partida de uma missão é a pergunta que precisa ser respondida. Inspecionar um telhado, acompanhar uma obra e apoiar um resgate podem usar imagens aéreas, mas pedem sensores, enquadramentos, prazos e validações distintos.
O sistema reúne aeronave, energia, sensores, estação de controle, enlace e pessoas. A informação passa por uma cadeia: requisito, aquisição, processamento, interpretação e entrega. Uma falha em qualquer etapa pode inutilizar um voo tecnicamente correto.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
DJI • Mini 4 Pro — especificações [Fabricante]: https://www.dji.com/mini-4-pro/specs
Elbit Systems • Hermes 900 [Fabricante]: https://www.elbitsystems.com/autonomous/aerial/male-unmanned-aircraft-systems/hermes-900
NASA • encerramento da missão Ingenuity [Agência de pesquisa]: https://www.nasa.gov/news-release/after-three-years-on-mars-nasas-ingenuity-helicopter-mission-ends/
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/01-muito-alem-do-voo.html

## Slide 3
EPISÓDIO 01
Três plataformas, três contextos
3
Plataforma | Contexto | Informação discutida
DJI Mini 4 Pro | Fotografia e inspeção visual | Imagem próxima do objeto
Hermes 900 / RQ-900 | Vigilância e reconhecimento | Consciência situacional
NASA Ingenuity | Pesquisa em Marte | Navegação e aprendizado com falhas
Comparação de funções. As plataformas seguem requisitos e condições próprios.
Notes: Episódio 01: O drone é só uma parte do sistema
Tela 2 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontro 1 • fundamentos, missão e aplicações
Professor instrutor: Também não existe missão feita só pela aeronave. Bateria, rádio, controle, armazenamento e equipe precisam funcionar juntos. O observador participa da segurança, e o piloto precisa saber quando interromper.
Prof. Newton: Nossa régua será simples: requisito, sensor, evidência e decisão. Se a ligação entre eles estiver fraca, é hora de revisar a missão. Tecnologia cara não conserta uma pergunta mal formulada.
Professor instrutor: Vamos usar um exemplo curto: registrar uma área delimitada. Antes do voo, mostramos a imagem esperada, verificamos se podemos operar no local e combinamos o que nos faria parar.
Demonstração:
Exibir uma fotografia já disponível e perguntar qual decisão ela permite.
Colocar aeronave desligada, controle e bateria sobre a bancada; identificar componentes.
Desenhar no quadro a cadeia requisito → sensor → dado → interpretação → decisão.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
DJI • Mini 4 Pro — especificações [Fabricante]: https://www.dji.com/mini-4-pro/specs
Elbit Systems • Hermes 900 [Fabricante]: https://www.elbitsystems.com/autonomous/aerial/male-unmanned-aircraft-systems/hermes-900
NASA • encerramento da missão Ingenuity [Agência de pesquisa]: https://www.nasa.gov/news-release/after-three-years-on-mars-nasas-ingenuity-helicopter-mission-ends/
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/01-muito-alem-do-voo.html

## Slide 4
EPISÓDIO 01
Pergunta para o público
4
Para inspeção de telhado, cobertura vegetal e divulgação de um evento, definir uma pergunta e uma evidência para cada missão.
Que evidência sustenta sua resposta?
Notes: Episódio 01: O drone é só uma parte do sistema
Tela 3 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontro 1 • fundamentos, missão e aplicações
Prof. Newton: Essa lógica serve também para parceiros da universidade: começa na necessidade e termina em uma entrega verificável. O voo é o caminho para obter informação.
Professor instrutor: No próximo episódio, abriremos a aeronave conceitualmente: como quatro motores, sensores e uma controladora mantêm tudo isso no ar.
Resposta comentada: Inspeção pede detalhe e localização; vegetação pede padrão e validação; divulgação pede composição visual e autorização de uso de imagem. Não presumir que uma câmera atende igualmente às três.
Encerramento: convidar o público a consultar o roteiro e registrar a evidência da atividade.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
DJI • Mini 4 Pro — especificações [Fabricante]: https://www.dji.com/mini-4-pro/specs
Elbit Systems • Hermes 900 [Fabricante]: https://www.elbitsystems.com/autonomous/aerial/male-unmanned-aircraft-systems/hermes-900
NASA • encerramento da missão Ingenuity [Agência de pesquisa]: https://www.nasa.gov/news-release/after-three-years-on-mars-nasas-ingenuity-helicopter-mission-ends/
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/01-muito-alem-do-voo.html

## Slide 5
EPISÓDIO 02
Como um drone voa e se orienta
5
A inclinação muda a direção da força de empuxo
O controle combina sensores com ajustes nos motores.
A componente vertical precisa sustentar o peso.
Notes: Episódio 02: Como um drone voa e se orienta
Tela 1 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontro 2 • comandos, simulador e hover
Prof. Newton: Como quatro hélices mantêm uma aeronave parada? A resposta passa por força, torque e correção contínua. Um drone estabilizado parece quieto, mas o sistema de controle está trabalhando o tempo todo.
Professor instrutor: Antes de ligar qualquer motor, vamos identificar frente, hélices e comandos. Usaremos uma aeronave desligada e a tela do simulador. Aqui, o aprendizado não depende de hélices girando perto da bancada.
Prof. Newton: Para subir, o conjunto precisa produzir força vertical suficiente. Para deslocar, a aeronave inclina e passa a ter uma componente horizontal. Rolagem, arfagem e guinada descrevem movimentos de orientação.
Leitura de apoio:
Em um quadricóptero, empuxo total e distribuição entre motores participam dos movimentos. Inclinar a aeronave produz uma componente horizontal da força. Atitude descreve orientação; posição descreve onde ela está.
A controladora combina medições, estima o estado e comanda atuadores. Uma leitura de sensor possui ruído e limitações. A estabilidade que o operador observa resulta de correções repetidas e não de uma capacidade de equilíbrio independente do controle.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
DJI • Phantom 4 — suporte e especificações [Fabricante]: https://www.dji.com/support/product/phantom-4
DJI • Mini 4 Pro — especificações [Fabricante]: https://www.dji.com/mini-4-pro/specs
Teledyne FLIR • Black Hornet 4 [Fabricante]: https://defense.flir.com/defense-products/black-hornet-4-prs/
PX4 • documentação de simulação [Documentação técnica]: https://docs.px4.io/main/en/simulation/
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/02-como-um-drone-voa.html

## Slide 6
EPISÓDIO 02
Componentes do empuxo
6
Grandeza | Cálculo | Resultado
Empuxo total | T = 10 N | 10 N
Inclinação | θ = 30° | 30°
Componente vertical | T cos(θ) | 8,66 N
Componente horizontal | T sen(θ) | 5,00 N
Exemplo sintético de mecânica. Sem arrasto e sem aceleração angular.
Notes: Episódio 02: Como um drone voa e se orienta
Tela 2 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontro 2 • comandos, simulador e hover
Professor instrutor: No controle, trocar a referência entre a frente do drone e a frente do piloto costuma confundir iniciantes. Por isso, começamos com movimentos curtos e orientação bem definida no simulador.
Prof. Newton: Giroscópio e acelerômetro ajudam a estimar a dinâmica; outros recursos participam da posição e navegação. O GNSS não é a mesma coisa que internet, e sensores visuais dependem do ambiente.
Professor instrutor: Um Phantom 4 permite discutir essas camadas com um equipamento conhecido. Vamos observar telemetria, separar posição de atitude e comparar a resposta a pequenos comandos simulados.
Demonstração:
Sem hélices energizadas, apontar sentido e função dos rotores.
No simulador, executar subida, rolagem, arfagem e guinada separadamente.
Mostrar telemetria e pedir que a turma identifique uma grandeza de atitude e uma de posição.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
DJI • Phantom 4 — suporte e especificações [Fabricante]: https://www.dji.com/support/product/phantom-4
DJI • Mini 4 Pro — especificações [Fabricante]: https://www.dji.com/mini-4-pro/specs
Teledyne FLIR • Black Hornet 4 [Fabricante]: https://defense.flir.com/defense-products/black-hornet-4-prs/
PX4 • documentação de simulação [Documentação técnica]: https://docs.px4.io/main/en/simulation/
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/02-como-um-drone-voa.html

## Slide 7
EPISÓDIO 02
Pergunta para o público
7
Por que inclinar a aeronave pode reduzir a componente vertical do empuxo se o empuxo total não mudar?
Que evidência sustenta sua resposta?
Notes: Episódio 02: Como um drone voa e se orienta
Tela 3 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontro 2 • comandos, simulador e hover
Prof. Newton: O objetivo é entender a cadeia medir, estimar, agir e conferir. Esse raciocínio reaparece em robótica, automação e sistemas embarcados.
Professor instrutor: Quando a aeronave parece estável, ainda precisamos manter atenção. A assistência facilita a operação, mas não substitui o conhecimento de seus limites.
Resposta comentada: A componente vertical é T·cos(θ). Ao inclinar, parte da força atua horizontalmente; o controle pode compensar elevando o empuxo total.
Encerramento: convidar o público a consultar o roteiro e registrar a evidência da atividade.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
DJI • Phantom 4 — suporte e especificações [Fabricante]: https://www.dji.com/support/product/phantom-4
DJI • Mini 4 Pro — especificações [Fabricante]: https://www.dji.com/mini-4-pro/specs
Teledyne FLIR • Black Hornet 4 [Fabricante]: https://defense.flir.com/defense-products/black-hornet-4-prs/
PX4 • documentação de simulação [Documentação técnica]: https://docs.px4.io/main/en/simulation/
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/02-como-um-drone-voa.html

## Slide 8
EPISÓDIO 03
Quem autoriza o quê no Brasil
8
O planejamento reúne requisitos de diferentes órgãos
A ficha de alcance descreve uma capacidade técnica.
O enquadramento depende da missão e das condições de operação.
Notes: Episódio 03: Quem autoriza o quê no Brasil
Tela 1 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 3–4 • regras e enquadramento
Prof. Newton: Meu drone pesa pouco. Posso voar em qualquer lugar? Não. O peso é uma informação relevante, mas a missão também envolve finalidade, pessoas, espaço aéreo e equipamentos de comunicação.
Professor instrutor: Na preparação, consultamos o enquadramento e as condições reais. Uma autorização pendente não é um sinal verde. E o desbloqueio de uma restrição no aplicativo não substitui uma autorização pública.
Prof. Newton: Vamos abrir as fontes oficiais. A ANAC publicou as Resoluções 805 e 806 em junho de 2026. O DECEA tem sua regulamentação de acesso ao espaço aéreo. A ANATEL participa pela conformidade dos equipamentos.
Leitura de apoio:
A Resolução 805/2026 aprovou o RBAC 100 em substituição ao RBAC-E 94 e incluiu disposições de transição. A Resolução 806/2026 trata de UA até 250 g e aeromodelos nas condições de seu texto. São referências de enquadramento, e não uma autorização individual de missão.
DECEA trata de acesso ao espaço aéreo; ANATEL trata da conformidade de produtos e telecomunicações. A norma aplicável, o manual, o local e as condições da autorização precisam ser compatíveis. Este episódio ensina o percurso de consulta, sem resumir toda a regulamentação em uma regra de peso.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
ANAC • Resolução 805/2026 [Norma]: https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/2026/resolucao-805
ANAC • Resolução 806/2026 [Norma]: https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/2026/resolucao-806
DECEA • ICA 100-40/2026 [Norma]: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/aerolevantamento/arquivos/2026/ica-100-40-publicada-port-2094-dnor8-18-03-2026-bca-058-30-03-2026.pdf
DECEA • Portal Drone UAS [Órgão público]: https://www.decea.mil.br/drone/
ANATEL • certificação de produtos [Órgão público]: https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/certificacao-de-produtos
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/03-regras-e-responsabilidades.html
ANAC e DECEA reconferidos em 13/10/2026. Resolução 806 e acervo oficial ANAC 2026.

## Slide 9
EPISÓDIO 03
Responsabilidades no Brasil
9
Órgão | Tema de consulta
ANAC | Requisitos aplicáveis à aeronave, ao operador e à operação civil
DECEA | Acesso e uso do espaço aéreo
ANATEL | Conformidade e homologação dos equipamentos de telecomunicações
Referências de consulta. Conferir normas e condições aplicáveis antes da operação.
Notes: Episódio 03: Quem autoriza o quê no Brasil
Tela 2 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 3–4 • regras e enquadramento
Professor instrutor: O exercício será identificar o documento e a responsabilidade, não decorar uma lista sem contexto. Qual norma se aplica à aeronave? Qual condição se aplica ao local? O que precisa estar disponível à equipe?
Prof. Newton: Regras de transição também contam. Não se deve apresentar um prazo como permanente. Ao gravar ou atualizar esta série, conferimos novamente os textos oficiais.
Professor instrutor: Na prática do curso, trabalhamos com uma missão curta e supervisionada. Se o cenário exigir sair do enquadramento previsto, reformulamos a missão ou encaminhamos a análise adequada.
Demonstração:
Abrir Resoluções 805 e 806 e mostrar título, data e aplicabilidade.
Apresentar uma autorização fictícia claramente marcada, sem simular documento oficial.
Relacionar três pendências a seus responsáveis: enquadramento, espaço aéreo e homologação.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
ANAC • Resolução 805/2026 [Norma]: https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/2026/resolucao-805
ANAC • Resolução 806/2026 [Norma]: https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/2026/resolucao-806
DECEA • ICA 100-40/2026 [Norma]: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/aerolevantamento/arquivos/2026/ica-100-40-publicada-port-2094-dnor8-18-03-2026-bca-058-30-03-2026.pdf
DECEA • Portal Drone UAS [Órgão público]: https://www.decea.mil.br/drone/
ANATEL • certificação de produtos [Órgão público]: https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/certificacao-de-produtos
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/03-regras-e-responsabilidades.html
ANAC e DECEA reconferidos em 13/10/2026. Resolução 806 e acervo oficial ANAC 2026.

## Slide 10
EPISÓDIO 03
Pergunta para o público
10
Um equipamento anuncia 20 km de comunicação. Essa ficha basta para autorizar um voo a 20 km?
Que evidência sustenta sua resposta?
Notes: Episódio 03: Quem autoriza o quê no Brasil
Tela 3 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 3–4 • regras e enquadramento
Prof. Newton: O alcance que aparece no catálogo mostra uma capacidade de comunicação em condições de teste. Ele não concede direito de voar a essa distância.
Professor instrutor: O checklist começa antes da decolagem. O resultado pode ser GO, NO-GO ou migração para simulação. Saber decidir é parte da formação.
Resposta comentada: Não. Capacidade do enlace não resolve enquadramento da operação, espaço aéreo, terceiros, manual e condições de autorização.
Encerramento: convidar o público a consultar o roteiro e registrar a evidência da atividade.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
ANAC • Resolução 805/2026 [Norma]: https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/2026/resolucao-805
ANAC • Resolução 806/2026 [Norma]: https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/2026/resolucao-806
DECEA • ICA 100-40/2026 [Norma]: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/aerolevantamento/arquivos/2026/ica-100-40-publicada-port-2094-dnor8-18-03-2026-bca-058-30-03-2026.pdf
DECEA • Portal Drone UAS [Órgão público]: https://www.decea.mil.br/drone/
ANATEL • certificação de produtos [Órgão público]: https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/certificacao-de-produtos
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/03-regras-e-responsabilidades.html
ANAC e DECEA reconferidos em 13/10/2026. Resolução 806 e acervo oficial ANAC 2026.

## Slide 11
EPISÓDIO 04
Qual drone combina com a missão?
11
A plataforma acompanha os requisitos da tarefa
O interior de um tanque exige proteção e localização em ambiente confinado.
Uma área extensa exige cobertura e geometria de aquisição.
Notes: Episódio 04: Qual drone combina com a missão?
Tela 1 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 1 e 6 • aplicações e aeronave pronta
Prof. Newton: Qual é o melhor drone? Sem a missão, essa pergunta fica incompleta. Vamos substituir ranking por requisito: o que precisa ser observado, com que detalhe e em qual ambiente?
Professor instrutor: Para começar a treinar, posso usar um equipamento disponível e apto. Para mapear uma área extensa ou entrar em um espaço confinado, eu preciso de outra arquitetura e de outra preparação.
Prof. Newton: O quadricóptero consegue permanecer em um ponto. A asa fixa obtém sustentação em cruzeiro pelas asas. Um VTOL precisa lidar com decolagem vertical e voo de cruzeiro. Cada solução cobra seu preço em complexidade.
Leitura de apoio:
Um multirrotor pode permanecer em um ponto; uma asa fixa favorece deslocamento sustentado; um VTOL combina fases de voo com complexidades próprias. A escolha deve considerar decolagem, pouso, área, sensores, equipe, manutenção e produto final.
Tempo máximo de voo não deve ser tratado como tempo útil de missão. Acessórios mudam massa e consumo. Um equipamento já existente pode atender ao objetivo introdutório, desde que esteja apto e sua informação seja suficiente.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
DJI • Phantom 4 — suporte e especificações [Fabricante]: https://www.dji.com/support/product/phantom-4
DJI • Mavic 3 Enterprise Series [Fabricante]: https://enterprise.dji.com/mavic-3-enterprise
Flyability • Elios 3 [Fabricante]: https://www.flyability.com/elios-3
Wingtra • WingtraRAY [Fabricante]: https://wingtra.com/ray/
Xmobots • Nauru 500C ISR [Fabricante brasileiro]: https://xmobots.com.br/produto/nauru-500c-isr/
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/04-escolher-o-drone.html

## Slide 12
EPISÓDIO 04
Escolha de plataforma por missão
12
Tarefa | Exemplo | Questão de engenharia
Treino e imagem RGB | Phantom 4 | Condição do equipamento legado
Fotogrametria | Mavic 3E | Geometria e controle da qualidade
Inspeção interna | Elios 3 | Proteção e localização por SLAM
Levantamento extenso | WingtraRAY | Cobertura em voo de cruzeiro
Exemplos do catálogo. A configuração e as condições reais completam a escolha.
Notes: Episódio 04: Qual drone combina com a missão?
Tela 2 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 1 e 6 • aplicações e aeronave pronta
Professor instrutor: Também precisamos verificar o ambiente. Vento, obstáculos, acesso, área de pouso, pessoas e capacidade da equipe participam da seleção. Um drone de inspeção interna não é uma versão universal de um drone de filmagem.
Prof. Newton: No catálogo, vamos olhar missão, sensor, limite e fonte. Megapixels, sozinhos, não dizem a qualidade de um mapa, de um diagnóstico ou de uma identificação.
Professor instrutor: Vamos comparar o Phantom 4, o Mavic 3E e o Elios 3 com três tarefas. A ideia é justificar a adequação, sem produzir uma recomendação de compra fora do contexto.
Demonstração:
Usar as fichas do catálogo e selecionar três plataformas para três tarefas.
Preencher matriz com sensor, ambiente, equipe, autonomia útil e validação.
Explicar por que o maior número de câmera ou alcance pode ser irrelevante para a pergunta.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
DJI • Phantom 4 — suporte e especificações [Fabricante]: https://www.dji.com/support/product/phantom-4
DJI • Mavic 3 Enterprise Series [Fabricante]: https://enterprise.dji.com/mavic-3-enterprise
Flyability • Elios 3 [Fabricante]: https://www.flyability.com/elios-3
Wingtra • WingtraRAY [Fabricante]: https://wingtra.com/ray/
Xmobots • Nauru 500C ISR [Fabricante brasileiro]: https://xmobots.com.br/produto/nauru-500c-isr/
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/04-escolher-o-drone.html

## Slide 13
EPISÓDIO 04
Pergunta para o público
13
Uma mesma plataforma deve inspecionar o interior de um tanque e mapear centenas de hectares?
Que evidência sustenta sua resposta?
Notes: Episódio 04: Qual drone combina com a missão?
Tela 3 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 1 e 6 • aplicações e aeronave pronta
Prof. Newton: Incluímos ainda exemplos brasileiros, como o Nauru 500C ISR. O interesse é entender integração tecnológica e configuração, evitando transferir autorizações de uma plataforma para qualquer operador.
Professor instrutor: A escolha final precisa mostrar o que o sistema entrega e onde ele deixa de atender. Conhecer esse limite é tão útil quanto conhecer uma função nova.
Resposta comentada: Não necessariamente. Os requisitos de proteção, localização, permanência e cobertura apontam para escolhas especializadas.
Encerramento: convidar o público a consultar o roteiro e registrar a evidência da atividade.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
DJI • Phantom 4 — suporte e especificações [Fabricante]: https://www.dji.com/support/product/phantom-4
DJI • Mavic 3 Enterprise Series [Fabricante]: https://enterprise.dji.com/mavic-3-enterprise
Flyability • Elios 3 [Fabricante]: https://www.flyability.com/elios-3
Wingtra • WingtraRAY [Fabricante]: https://wingtra.com/ray/
Xmobots • Nauru 500C ISR [Fabricante brasileiro]: https://xmobots.com.br/produto/nauru-500c-isr/
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/04-escolher-o-drone.html

## Slide 14
EPISÓDIO 05
GO ou NO-GO: a decisão antes de decolar
14
O briefing transforma riscos em critérios de decisão
A equipe combina papéis, área, retorno e condições de interrupção.
A margem de energia precisa considerar a missão completa.
Notes: Episódio 05: GO ou NO-GO: a decisão antes de decolar
Tela 1 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 5 e 8–9 • risco, missão curta e pré-voo
Prof. Newton: É possível pilotar bem e tomar uma decisão ruim antes do voo. Hoje vamos olhar para o que deve acontecer ainda em solo: objetivo, responsabilidades, condições e margens.
Professor instrutor: Eu começo pelo briefing. Quem está no comando? Onde está o observador? Qual é o limite da área? Onde vamos pousar? O que nos fará interromper? Todos precisam compreender as mesmas respostas.
Prof. Newton: Na energia, uma conta simples ajuda a pensar. Energia dividida por potência estima um tempo, mas não reproduz automaticamente o consumo real da aeronave. Vento, carga e manobras mudam o resultado.
Leitura de apoio:
O briefing estabelece objetivo, papéis, local, condição de retorno e comunicação. Um checklist é útil quando os itens são verificáveis. Escrever apenas “clima OK” esconde a ausência de um critério.
Exemplo sintético: bateria entrega 80 Wh úteis em um cenário estimado, com potência média de 240 W. A razão E/P dá 20 min. Reservar 25% nesse exercício deixa 15 min antes de descontar deslocamento. A reserva é hipótese pedagógica; operação real segue manual, ensaio e avaliação do cenário.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
DJI • Phantom 4 — suporte e especificações [Fabricante]: https://www.dji.com/support/product/phantom-4
DECEA • Portal Drone UAS [Órgão público]: https://www.decea.mil.br/drone/
ANAC • Resolução 805/2026 [Norma]: https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/2026/resolucao-805
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/05-planejar-e-decidir.html

## Slide 15
EPISÓDIO 05
Uma conta didática de autonomia
15
Etapa | Cálculo | Resultado
Energia útil e potência média | 80 Wh / 240 W | 1/3 h
Tempo estimado | (1/3 h) × 60 min/h | 20 min
Reserva adotada no exercício | 25% × 20 min | 5 min
Tempo antes dos deslocamentos | 20 min − 5 min | 15 min
Valores sintéticos. A reserva de 25% pertence ao exercício e não é regra universal.
Notes: Episódio 05: GO ou NO-GO: a decisão antes de decolar
Tela 2 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 5 e 8–9 • risco, missão curta e pré-voo
Professor instrutor: Por isso, o número do catálogo não vira cronômetro da missão. A equipe considera retorno e contingência. Quando a margem deixa de ser suficiente, a tarefa pode terminar antes da imagem desejada.
Prof. Newton: Vamos usar valores fictícios e explicitar a hipótese. A conta serve para aprender unidades e margens. Não é uma prescrição de bateria para todo modelo.
Professor instrutor: O GO exige itens realmente conferidos. Se uma pessoa entrar na área, uma condição mudar ou surgir tráfego, a decisão precisa ser reavaliada. O checklist não congela o mundo.
Demonstração:
Preencher a ficha de missão disponível em Materiais.
Calcular 80/240 h e discutir reserva e deslocamento.
Introduzir uma pendência fictícia e pedir nova decisão GO/NO-GO.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
DJI • Phantom 4 — suporte e especificações [Fabricante]: https://www.dji.com/support/product/phantom-4
DECEA • Portal Drone UAS [Órgão público]: https://www.decea.mil.br/drone/
ANAC • Resolução 805/2026 [Norma]: https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/2026/resolucao-805
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/05-planejar-e-decidir.html

## Slide 16
EPISÓDIO 05
Pergunta para o público
16
No exemplo, se deslocamento de ida e volta consumir quatro minutos, quanto sobra para coleta?
Que evidência sustenta sua resposta?
Notes: Episódio 05: GO ou NO-GO: a decisão antes de decolar
Tela 3 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 5 e 8–9 • risco, missão curta e pré-voo
Prof. Newton: Existe ainda o risco da pressão por gravar. A câmera não deve definir a segurança da operação. Na produção desta série, podemos substituir a prática por simulação sem perder o aprendizado.
Professor instrutor: Vamos mostrar um briefing curto, apontar uma pendência e decidir juntos. A resposta técnica pode ser NO-GO. Isso é competência, não fracasso.
Resposta comentada: Dos 15 min após a reserva didática, sobram 11 min. A estimativa não substitui medição de consumo nem limites do manual.
Encerramento: convidar o público a consultar o roteiro e registrar a evidência da atividade.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
DJI • Phantom 4 — suporte e especificações [Fabricante]: https://www.dji.com/support/product/phantom-4
DECEA • Portal Drone UAS [Órgão público]: https://www.decea.mil.br/drone/
ANAC • Resolução 805/2026 [Norma]: https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/2026/resolucao-805
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/05-planejar-e-decidir.html

## Slide 17
EPISÓDIO 06
Da câmera ao dado confiável
17
Cada sensor responde a uma pergunta diferente
O produto final depende da aquisição, do processamento e da validação.
GSD descreve amostragem no terreno. A exatidão precisa de verificação independente.
Notes: Episódio 06: Da câmera ao dado confiável
Tela 1 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontro 11 • objetivo, coleta e evidência
Prof. Newton: Uma imagem bonita pode ser um dado ruim para uma medida. Hoje vamos trocar a pergunta “qual câmera tem mais pixels?” por “qual variável precisa ser observada?”.
Professor instrutor: Eu começo com uma imagem RGB e uma imagem térmica. A primeira mostra aparência; a segunda traz outro tipo de informação. A interpretação muda, e o contexto da captura precisa acompanhar os arquivos.
Prof. Newton: LiDAR entra pela geometria. Multispectral entra por bandas específicas. Nenhum sensor transforma sozinho uma observação em diagnóstico. É preciso método e uma verificação adequada.
Leitura de apoio:
RGB registra aparência em bandas visíveis; imagem térmica permite examinar padrões de temperatura aparente; multispectral observa bandas específicas; LiDAR mede distâncias para representar geometria. Essas informações podem se complementar, mas não são intercambiáveis.
Uma medida exige referência, unidade, método e incerteza. GSD é a amostragem no solo em um modelo geométrico; não é o erro final de posição. Preservar data, parâmetros e contexto permite avaliar se uma comparação é válida.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
DJI • Mavic 3 Enterprise Series [Fabricante]: https://enterprise.dji.com/mavic-3-enterprise
Flyability • Elios 3 [Fabricante]: https://www.flyability.com/elios-3
DJI • Matrice 400 [Fabricante]: https://enterprise.dji.com/matrice-400
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/06-camera-ao-dado.html

## Slide 18
EPISÓDIO 06
Sensor e pergunta de investigação
18
Sensor | Pergunta que pode apoiar
RGB | Há dano visível ou mudança de geometria?
Térmico | Há uma anomalia de temperatura aparente?
Multiespectral | Há um padrão de reflectância diferente?
LiDAR | Qual é a geometria medida no ambiente?
A evidência depende de condições de aquisição, calibração e interpretação.
Notes: Episódio 06: Da câmera ao dado confiável
Tela 2 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontro 11 • objetivo, coleta e evidência
Professor instrutor: Na coleta, também registramos configurações, horário e posição. Se duas campanhas forem feitas em condições incompatíveis, o resultado pode parecer mudança no objeto quando é mudança na aquisição.
Prof. Newton: Vamos calcular um GSD com números sintéticos. A fórmula relaciona altura, tamanho do pixel e distância focal. O resultado descreve amostragem e não garante a exatidão do mapa.
Professor instrutor: Para validar, precisamos de referências independentes e de critérios. Não basta que o software tenha concluído o processamento e produzido uma imagem convincente.
Demonstração:
Mostrar os tipos de sensor com as fichas verificadas do catálogo.
Resolver o exemplo de GSD do caso Mapeamento.
Organizar três arquivos fictícios com nome, data, contexto e critério de validação.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
DJI • Mavic 3 Enterprise Series [Fabricante]: https://enterprise.dji.com/mavic-3-enterprise
Flyability • Elios 3 [Fabricante]: https://www.flyability.com/elios-3
DJI • Matrice 400 [Fabricante]: https://enterprise.dji.com/matrice-400
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/06-camera-ao-dado.html

## Slide 19
EPISÓDIO 06
Pergunta para o público
19
Se o GSD for 2 cm/pixel, posso declarar que todas as coordenadas têm erro de 2 cm?
Que evidência sustenta sua resposta?
Notes: Episódio 06: Da câmera ao dado confiável
Tela 3 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontro 11 • objetivo, coleta e evidência
Prof. Newton: Essa é a diferença entre produzir dados e produzir evidência: outra pessoa deve conseguir compreender o método e os limites da conclusão.
Professor instrutor: Ao final, cada arquivo será acompanhado de uma pequena ficha. Parece detalhe, mas é o que permite usar a informação depois que o voo terminou.
Resposta comentada: Não. GSD e exatidão descrevem aspectos distintos. A estimativa do erro exige validação do produto e de seu referencial.
Encerramento: convidar o público a consultar o roteiro e registrar a evidência da atividade.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
DJI • Mavic 3 Enterprise Series [Fabricante]: https://enterprise.dji.com/mavic-3-enterprise
Flyability • Elios 3 [Fabricante]: https://www.flyability.com/elios-3
DJI • Matrice 400 [Fabricante]: https://enterprise.dji.com/matrice-400
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/06-camera-ao-dado.html

## Slide 20
EPISÓDIO 07
Drones na indústria, nas obras e na energia
20
A inspeção produz uma observação rastreável
A equipe registra posição, horário, condições e identificação do componente.
A manutenção confirma hipóteses com evidência adicional.
Notes: Episódio 07: Drones na indústria, nas obras e na energia
Tela 1 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 1 e 11 • aplicações e missão de engenharia
Prof. Newton: O drone pode aproximar um sensor de um ativo de difícil acesso. Mas a manutenção não precisa só de imagens: precisa saber qual ativo, qual ponto e qual decisão pode ser sustentada.
Professor instrutor: Em uma inspeção, eu preparo o percurso de aquisição e a identificação dos registros. Se houver uma observação relevante, ela precisa aparecer em um relatório que outra equipe consiga localizar.
Prof. Newton: Nos ambientes internos, a localização pode depender de recursos como SLAM. Na termografia, a interpretação depende das condições da superfície e da captura. São problemas tecnológicos distintos.
Leitura de apoio:
Em manutenção, a coleta deve identificar o ativo e permitir localizar a observação. Uma imagem de possível corrosão precisa de escala, contexto e encaminhamento. A decisão pertence ao processo técnico de inspeção.
O caso Flyability/TotalEnergies permite discutir inspeção interna; o cenário solar permite discutir interpretação térmica. A vantagem proposta é obter informação com exposição controlada, mantendo claro o que o método consegue confirmar.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
Flyability • inspeção de petróleo e gás [Caso de fabricante]: https://www.flyability.com/oil-and-gas-drones
Flyability • Elios 3 [Fabricante]: https://www.flyability.com/elios-3
DJI • Mavic 3 Enterprise Series [Fabricante]: https://enterprise.dji.com/mavic-3-enterprise
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/07-inspecao-e-energia.html

## Slide 21
EPISÓDIO 07
Inspeção por drone em um FPSO
21
A Flyability relata o uso de drones de inspeção no processo de digitalização e inspeção de FPSOs da TotalEnergies.
Como localizar a observação no compartimento?
Que evidência a equipe de manutenção precisa receber?
Caso documentado pelo fornecedor. FPSO é uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo.
Notes: Episódio 07: Drones na indústria, nas obras e na energia
Tela 2 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 1 e 11 • aplicações e missão de engenharia
Professor instrutor: Usaremos o caso documentado de FPSOs e um cenário solar fictício. Vamos marcar claramente o que a fonte relata e o que é análise pedagógica nossa.
Prof. Newton: Um ponto quente pode indicar uma hipótese. Uma imagem de uma área corroída pode orientar outra inspeção. Não devemos pular da observação para uma conclusão que o sensor não sustenta.
Professor instrutor: O relatório que vamos montar terá imagem, identificação, contexto, limitação e próximo passo. Sem isso, o cliente pode receber muitos arquivos e pouca informação útil.
Demonstração:
Abrir o caso FPSOs e identificar o tipo de fonte.
Montar um registro de inspeção com imagem demonstrativa.
Separar em três colunas observação, hipótese e confirmação necessária.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
Flyability • inspeção de petróleo e gás [Caso de fabricante]: https://www.flyability.com/oil-and-gas-drones
Flyability • Elios 3 [Fabricante]: https://www.flyability.com/elios-3
DJI • Mavic 3 Enterprise Series [Fabricante]: https://enterprise.dji.com/mavic-3-enterprise
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/07-inspecao-e-energia.html

## Slide 22
EPISÓDIO 07
Pergunta para o público
22
Uma imagem mostra temperatura elevada em um módulo. Qual deve ser a próxima frase do relatório?
Que evidência sustenta sua resposta?
Notes: Episódio 07: Drones na indústria, nas obras e na energia
Tela 3 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 1 e 11 • aplicações e missão de engenharia
Prof. Newton: É aqui que a engenharia conecta a aquisição ao processo da empresa. Equipamento, procedimento e julgamento profissional precisam conversar.
Professor instrutor: O resultado do exercício será uma ficha de inspeção, sem ensaio em instalação real. Depois, a equipe decide quais condições seriam necessárias para uma aplicação de campo.
Resposta comentada: Registrar a observação com contexto e sugerir confirmação adequada. Não afirmar causa específica sem evidência adicional.
Encerramento: convidar o público a consultar o roteiro e registrar a evidência da atividade.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
Flyability • inspeção de petróleo e gás [Caso de fabricante]: https://www.flyability.com/oil-and-gas-drones
Flyability • Elios 3 [Fabricante]: https://www.flyability.com/elios-3
DJI • Mavic 3 Enterprise Series [Fabricante]: https://enterprise.dji.com/mavic-3-enterprise
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/07-inspecao-e-energia.html

## Slide 23
EPISÓDIO 08
Drones no campo e no meio ambiente
23
Um padrão na imagem orienta a investigação em campo
Mapear uma lavoura e aplicar insumos exigem sistemas e qualificações diferentes.
A interpretação depende da cultura, do solo e das condições de aquisição.
Notes: Episódio 08: Drones no campo e no meio ambiente
Tela 1 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 1 e 11 • aplicações e evidência
Prof. Newton: Um mapa colorido de vegetação parece dizer tudo. Na verdade, ele responde a uma pergunta limitada, construída com bandas, índices e contexto. Vamos aprender a ler essa resposta sem exagerar a conclusão.
Professor instrutor: Antes da coleta, eu preciso saber que área, que cultura ou que mudança será analisada. Uma fotografia solta não permite comparar épocas com confiança.
Prof. Newton: No exemplo sintético de NDVI, usamos valores já fornecidos. O cálculo é simples; o desafio é entender o significado. Um valor não identifica sozinho praga, falta de água ou qualquer causa específica.
Leitura de apoio:
O drone pode revelar padrões espaciais que são difíceis de observar ao nível do solo. Porém, a interpretação precisa de contexto e amostras de referência. A cor de um mapa é uma representação produzida por um método.
Em agricultura, mapear vigor e aplicar insumos são atividades distintas. Em ambiente, comparar erosão, cobertura ou margem de curso d’água pede consistência temporal, geométrica e de método. O exercício não autoriza intervenção, voo em área protegida nem aplicação de produtos.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
DJI • Agras T50 — especificações [Fabricante]: https://ag.dji.com/t50/specs
Wingtra • WingtraRAY [Fabricante]: https://wingtra.com/ray/
Xmobots • Nauru 500C ISR [Fabricante brasileiro]: https://xmobots.com.br/produto/nauru-500c-isr/
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/08-campo-e-ambiente.html

## Slide 24
EPISÓDIO 08
NDVI em um cenário didático
24
Dado ou cálculo | Valor
Reflectância no infravermelho próximo (NIR) | 0,60
Reflectância no vermelho (R) | 0,20
NDVI = (NIR − R) / (NIR + R) | 0,50
Valores sintéticos. O índice isolado não determina a causa da variação observada.
Notes: Episódio 08: Drones no campo e no meio ambiente
Tela 2 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 1 e 11 • aplicações e evidência
Professor instrutor: Também vamos separar mapear de aplicar. O Agras é uma plataforma de trabalho aeroagrícola. Isso não quer dizer que seja apropriado para nossa demonstração introdutória.
Prof. Newton: No meio ambiente, uma série temporal consistente pode ajudar a observar mudanças. O método deve distinguir mudança real, diferença de luz, posição e processamento.
Professor instrutor: Nossa atividade será feita com imagens e dados simulados. A verificação de campo entra no plano, e a atuação real precisa de profissionais e condições adequadas.
Demonstração:
Resolver o NDVI sintético do caso Agricultura.
Comparar duas imagens de datas e condições distintas; identificar limitações.
Propor um plano de validação em solo sem executar aplicação agrícola.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
DJI • Agras T50 — especificações [Fabricante]: https://ag.dji.com/t50/specs
Wingtra • WingtraRAY [Fabricante]: https://wingtra.com/ray/
Xmobots • Nauru 500C ISR [Fabricante brasileiro]: https://xmobots.com.br/produto/nauru-500c-isr/
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/08-campo-e-ambiente.html

## Slide 25
EPISÓDIO 08
Pergunta para o público
25
Se duas imagens de uma área foram obtidas com luz e geometria distintas, toda mudança de cor significa mudança ambiental?
Que evidência sustenta sua resposta?
Notes: Episódio 08: Drones no campo e no meio ambiente
Tela 3 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 1 e 11 • aplicações e evidência
Prof. Newton: O dado aéreo ganha valor quando se conecta a uma decisão e a uma validação. Esse vínculo evita que uma visualização atraente seja confundida com diagnóstico.
Professor instrutor: No próximo episódio, olharemos para situações em que a informação precisa chegar rápido: emergências e resgate.
Resposta comentada: Não. É preciso controlar aquisição, referencial e processamento antes de interpretar a diferença.
Encerramento: convidar o público a consultar o roteiro e registrar a evidência da atividade.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
DJI • Agras T50 — especificações [Fabricante]: https://ag.dji.com/t50/specs
Wingtra • WingtraRAY [Fabricante]: https://wingtra.com/ray/
Xmobots • Nauru 500C ISR [Fabricante brasileiro]: https://xmobots.com.br/produto/nauru-500c-isr/
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/08-campo-e-ambiente.html

## Slide 26
EPISÓDIO 09
Drones em emergências e serviços públicos
26
A informação útil chega à equipe com contexto
O observador comunica localização, horário, descrição e grau de confiança.
A coordenação integra o drone aos demais meios de resposta.
Notes: Episódio 09: Drones em emergências e serviços públicos
Tela 1 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 5 e 8–10 • pessoas, comunicação e contingências
Prof. Newton: Em uma emergência, ver de cima pode ajudar. Mas ajudar exige coordenação: a equipe em solo precisa receber informação certa, no tempo certo e com a incerteza conhecida.
Professor instrutor: Um vídeo não resolve tudo. Eu preciso indicar posição, horário e o que foi observado. Também preciso saber a quem entregar a informação e quem vai confirmá-la.
Prof. Newton: O caso das enchentes no Rio Grande do Sul mostra o emprego de um sistema de vigilância em apoio ao resgate. É um uso que conecta tecnologia militar e uma necessidade humanitária.
Leitura de apoio:
Em emergências, informação útil inclui horário, localização, significado e confiança. Uma transmissão de vídeo sem contexto pode gerar decisões erradas. A imagem precisa entrar em uma cadeia de coordenação.
O emprego histórico do RQ-900 pela FAB no Rio Grande do Sul serve à discussão do apoio informacional. Não é convite a deslocar drones particulares para cenários de resgate. Interferir no trabalho aéreo de emergência pode aumentar a exposição de quem precisa de ajuda.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
FAB • apoio às vítimas das enchentes no RS [Órgão público]: https://www.fab.mil.br/noticias/imprime/42589/
Elbit Systems • Hermes 900 [Fabricante]: https://www.elbitsystems.com/autonomous/aerial/male-unmanned-aircraft-systems/hermes-900
DECEA • Portal Drone UAS [Órgão público]: https://www.decea.mil.br/drone/
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/09-resgate-e-servicos.html

## Slide 27
EPISÓDIO 09
Apoio às enchentes no Rio Grande do Sul
27
Em maio de 2024, a FAB relatou o emprego do RQ-900 no apoio aos resgates durante as enchentes no Rio Grande do Sul.
Como a observação ajuda a equipe em solo?
Que informação permite checagem e encaminhamento?
Caso histórico da FAB. A missão exige coordenação com os demais meios de resposta.
Notes: Episódio 09: Drones em emergências e serviços públicos
Tela 2 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 5 e 8–10 • pessoas, comunicação e contingências
Professor instrutor: A operação ocorreu em uma estrutura coordenada. Um participante desta série não deve interpretar o caso como autorização para lançar seu drone numa área de desastre.
Prof. Newton: Na imagem térmica, uma assinatura pode sugerir algo que merece verificação. Detecção, classificação e identificação têm níveis de certeza distintos.
Professor instrutor: No exercício, usaremos um mapa fictício e três observações. Vamos elaborar mensagens curtas com localização e confiança, sem expor pessoas reais.
Demonstração:
Usar o caso histórico da FAB, com data visível.
Montar uma mensagem de observação com horário, posição e confiança.
Simular coordenação em mesa, sem voos em cenário de emergência.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
FAB • apoio às vítimas das enchentes no RS [Órgão público]: https://www.fab.mil.br/noticias/imprime/42589/
Elbit Systems • Hermes 900 [Fabricante]: https://www.elbitsystems.com/autonomous/aerial/male-unmanned-aircraft-systems/hermes-900
DECEA • Portal Drone UAS [Órgão público]: https://www.decea.mil.br/drone/
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/09-resgate-e-servicos.html

## Slide 28
EPISÓDIO 09
Pergunta para o público
28
Qual mensagem é mais útil: “vi algo no rio” ou uma observação com localização, horário, descrição e grau de confiança?
Que evidência sustenta sua resposta?
Notes: Episódio 09: Drones em emergências e serviços públicos
Tela 3 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 5 e 8–10 • pessoas, comunicação e contingências
Prof. Newton: O valor do sistema está no apoio à decisão coletiva. A melhor informação perde utilidade se chega sem referência ou ao destinatário errado.
Professor instrutor: E a segurança da aviação tripulada continua decisiva. O plano de coordenação faz parte da missão desde o início.
Resposta comentada: A segunda. Ela permite checagem, priorização e encaminhamento; uma descrição sem contexto pode induzir busca no local errado.
Encerramento: convidar o público a consultar o roteiro e registrar a evidência da atividade.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
FAB • apoio às vítimas das enchentes no RS [Órgão público]: https://www.fab.mil.br/noticias/imprime/42589/
Elbit Systems • Hermes 900 [Fabricante]: https://www.elbitsystems.com/autonomous/aerial/male-unmanned-aircraft-systems/hermes-900
DECEA • Portal Drone UAS [Órgão público]: https://www.decea.mil.br/drone/
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/09-resgate-e-servicos.html

## Slide 29
EPISÓDIO 10
Entrega por drone: o desafio é o serviço inteiro
29
O cliente percebe o tempo do serviço completo
Preparação e transferência também entram na medida de desempenho.
A análise inclui tempo total, cancelamentos e custo do processo.
Notes: Episódio 10: Entrega por drone: o desafio é o serviço inteiro
Tela 1 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 7–8 e 11 • espaço aéreo, missão e dados
Prof. Newton: Quando vemos uma notícia sobre entrega por drone, normalmente pensamos no voo. Mas o cliente percebe o serviço inteiro, desde o pedido até o recebimento.
Professor instrutor: A preparação da carga, o ponto de transferência, as condições do tempo e a coordenação podem definir o resultado. Não basta desenhar uma linha curta no mapa.
Prof. Newton: O Walmart anunciou um milhão de entregas em maio de 2026. Esse número mostra volume relatado pela empresa. Para avaliar eficiência, precisamos também de custo, cancelamento, tempo total e exposição ao risco.
Leitura de apoio:
A entrega por drone integra infraestrutura e processo. A rota aérea pode ser curta enquanto preparação e transferência da carga dominam o tempo porta a porta. O caso Walmart é um ponto de partida para examinar a escala e perguntar pelas métricas que faltam.
Conectividade celular acrescenta questões de cobertura, latência, continuidade e dependência de infraestrutura. Pesquisas de 5G e Open RAN exploram essas relações, mas resultado experimental não é garantia universal nem autorização operacional.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
Walmart • um milhão de entregas por drones [Comunicado empresarial]: https://corporate.walmart.com/news/2026/05/29/walmart-celebrates-1-million-drone-deliveries-marking-a-major-milestone-in-customer-convenience
Parrot • ANAFI Ai [Fabricante]: https://www.parrot.com/en/drones/anafi-ai
Baguer et al. • BVLOS, Open RAN e network slicing [Preprint]: https://arxiv.org/abs/2608.09481
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/10-entregas-e-redes.html

## Slide 30
EPISÓDIO 10
Uma entrega fictícia de 12 minutos
30
Etapa | Duração
Preparação da carga | 5 min
Voo | 4 min
Transferência | 3 min
Total do escopo apresentado | 12 min
Exemplo sintético. Espera e confirmação entram na conta quando pertencem ao escopo.
Notes: Episódio 10: Entrega por drone: o desafio é o serviço inteiro
Tela 2 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 7–8 e 11 • espaço aéreo, missão e dados
Professor instrutor: Vamos usar a notícia para formular perguntas, sem transformar o anúncio em uma promessa de que todo endereço pode receber entrega aérea.
Prof. Newton: A comunicação é outra camada. Plataformas com conexão celular e pesquisa em 5G mostram possibilidades de integração. Cobertura no mapa, porém, não garante o desempenho necessário durante toda a missão.
Professor instrutor: Na demonstração, acompanharemos etapas de uma entrega fictícia. A turma vai descobrir quais tempos são de voo e quais pertencem à operação em solo.
Demonstração:
Abrir a notícia de 29/05/2026 e identificar métricas divulgadas.
Construir uma linha do tempo fictícia: preparo 5 min, voo 4 min, transferência 3 min.
Listar três riscos de depender de uma rede de comunicação.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
Walmart • um milhão de entregas por drones [Comunicado empresarial]: https://corporate.walmart.com/news/2026/05/29/walmart-celebrates-1-million-drone-deliveries-marking-a-major-milestone-in-customer-convenience
Parrot • ANAFI Ai [Fabricante]: https://www.parrot.com/en/drones/anafi-ai
Baguer et al. • BVLOS, Open RAN e network slicing [Preprint]: https://arxiv.org/abs/2608.09481
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/10-entregas-e-redes.html

## Slide 31
EPISÓDIO 10
Pergunta para o público
31
No exemplo sintético, o voo levou quatro minutos. Qual foi o tempo total do serviço mostrado?
Que evidência sustenta sua resposta?
Notes: Episódio 10: Entrega por drone: o desafio é o serviço inteiro
Tela 3 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 7–8 e 11 • espaço aéreo, missão e dados
Prof. Newton: BVLOS é uma condição de operação, não um botão habilitado pela presença de internet. Capacidade tecnológica e aprovação precisam ser examinadas separadamente.
Professor instrutor: Ao final, teremos um quadro de avaliação de serviço. A pergunta deixa de ser “o drone consegue chegar?” e passa a incluir “a solução entrega o que promete?”.
Resposta comentada: 12 min. A medida de ponta a ponta inclui preparo e transferência. Acrescentar espera e confirmação se fizerem parte do escopo.
Encerramento: convidar o público a consultar o roteiro e registrar a evidência da atividade.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
Walmart • um milhão de entregas por drones [Comunicado empresarial]: https://corporate.walmart.com/news/2026/05/29/walmart-celebrates-1-million-drone-deliveries-marking-a-major-milestone-in-customer-convenience
Parrot • ANAFI Ai [Fabricante]: https://www.parrot.com/en/drones/anafi-ai
Baguer et al. • BVLOS, Open RAN e network slicing [Preprint]: https://arxiv.org/abs/2608.09481
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/10-entregas-e-redes.html

## Slide 32
EPISÓDIO 11
Drones civis e militares: o que muda na engenharia
32
A missão explica a escala do sistema
Miniaturização e permanência exigem escolhas diferentes de energia e comunicação.
A comparação inclui sensores, equipe, infraestrutura e responsabilidade.
Notes: Episódio 11: Drones civis e militares: o que muda na engenharia
Tela 1 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 1 e 11 • aplicações, arquitetura e missão
Prof. Newton: Drones militares não formam uma única categoria tecnológica. Há equipamentos muito pequenos e aeronaves de grande permanência. Hoje vamos comparar os requisitos que explicam essa diversidade.
Professor instrutor: O Black Hornet mostra miniaturização. O Hermes 900 e o MQ-9B mostram outra escala de missão, com estação, enlaces, sensores e logística. O conjunto é bem maior que a aeronave.
Prof. Newton: MALE significa média altitude e longa permanência. Essa descrição ajuda a entender a arquitetura, mas não substitui a identificação da versão e da configuração.
Leitura de apoio:
Um sistema de defesa pode priorizar permanência, cobertura de sensores, redundância, comunicações e logística. Um nanodrone e uma aeronave MALE resolvem problemas de escala distintos. Sua análise tecnológica não transfere procedimentos militares para o curso civil.
Vigilância e reconhecimento produzem informação. Algumas plataformas também possuem versões armadas; munições de uso único representam outra finalidade. Aqui, a discussão se limita às categorias, à engenharia pública dos sistemas e às implicações de responsabilidade e supervisão.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
Teledyne FLIR • Black Hornet 4 [Fabricante]: https://defense.flir.com/defense-products/black-hornet-4-prs/
Elbit Systems • Hermes 900 [Fabricante]: https://www.elbitsystems.com/autonomous/aerial/male-unmanned-aircraft-systems/hermes-900
GA-ASI • MQ-9B SkyGuardian [Fabricante]: https://www.ga-asi.com/remotely-piloted-aircraft/mq-9b-skyguardian
Baykar • Bayraktar TB2 [Fabricante]: https://www.baykartech.com/en/uav/bayraktar-tb2/
Elbit • ecossistema de sistemas não tripulados [Artigo de fabricante]: https://www.elbitsystems.com/blog/rise-unmanned-combat-ecosystem
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/11-drones-e-defesa.html

## Slide 33
EPISÓDIO 11
Arquiteturas em aplicações de defesa
33
Plataforma | Arquitetura | Tema de engenharia
Black Hornet 4 | Helicóptero de rotor único | Miniaturização e reconhecimento próximo
Hermes 900 / RQ-900 | Asa fixa | Sensores e consciência situacional
MQ-9B SkyGuardian | Asa fixa | Permanência e integração de enlaces
Nauru 500C ISR | Asa fixa VTOL | Integração em uma plataforma brasileira
Comparação pública de engenharia. Capacidades técnicas dependem da configuração.
Notes: Episódio 11: Drones civis e militares: o que muda na engenharia
Tela 2 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 1 e 11 • aplicações, arquitetura e missão
Professor instrutor: Também precisamos separar capacidade anunciada, uso documentado e interpretação. No catálogo, mantivemos essa distinção e evitamos combinar especificações de variantes.
Prof. Newton: Alguns sistemas coletam informação; outros também podem ser configurados para emprego armado. Essa diferença de finalidade exige discussão de supervisão, responsabilidade e proteção de civis.
Professor instrutor: Na bancada do curso, a atividade será comparar requisitos e sensores. Não simularemos emprego ofensivo: o objetivo é compreender engenharia e as decisões que delimitam sua aplicação.
Demonstração:
Comparar quatro fichas: nano, VTOL brasileiro, MALE e plataforma civil.
Preencher matriz de missão, sensor, autonomia declarada, infraestrutura e responsabilidade.
Debater uma hipótese de erro de identificação sem discutir emprego de armas.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
Teledyne FLIR • Black Hornet 4 [Fabricante]: https://defense.flir.com/defense-products/black-hornet-4-prs/
Elbit Systems • Hermes 900 [Fabricante]: https://www.elbitsystems.com/autonomous/aerial/male-unmanned-aircraft-systems/hermes-900
GA-ASI • MQ-9B SkyGuardian [Fabricante]: https://www.ga-asi.com/remotely-piloted-aircraft/mq-9b-skyguardian
Baykar • Bayraktar TB2 [Fabricante]: https://www.baykartech.com/en/uav/bayraktar-tb2/
Elbit • ecossistema de sistemas não tripulados [Artigo de fabricante]: https://www.elbitsystems.com/blog/rise-unmanned-combat-ecosystem
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/11-drones-e-defesa.html

## Slide 34
EPISÓDIO 11
Pergunta para o público
34
Que comparação é mais útil: tamanho da aeronave ou relação entre missão, sensor, permanência e infraestrutura?
Que evidência sustenta sua resposta?
Notes: Episódio 11: Drones civis e militares: o que muda na engenharia
Tela 3 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 1 e 11 • aplicações, arquitetura e missão
Prof. Newton: A notícia sobre ecossistemas não tripulados permite falar de integração em rede. Como é um texto de fabricante, suas afirmações são ponto de partida para análise, não conclusão independente.
Professor instrutor: A ponte com as aplicações civis está em energia, confiabilidade, sensores e comunicação. A finalidade e o enquadramento operacional continuam próprios de cada contexto.
Resposta comentada: A relação sistêmica. Tamanho ajuda a caracterizar a plataforma, mas não informa sozinho a utilidade da missão nem a qualidade da evidência.
Encerramento: convidar o público a consultar o roteiro e registrar a evidência da atividade.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
Teledyne FLIR • Black Hornet 4 [Fabricante]: https://defense.flir.com/defense-products/black-hornet-4-prs/
Elbit Systems • Hermes 900 [Fabricante]: https://www.elbitsystems.com/autonomous/aerial/male-unmanned-aircraft-systems/hermes-900
GA-ASI • MQ-9B SkyGuardian [Fabricante]: https://www.ga-asi.com/remotely-piloted-aircraft/mq-9b-skyguardian
Baykar • Bayraktar TB2 [Fabricante]: https://www.baykartech.com/en/uav/bayraktar-tb2/
Elbit • ecossistema de sistemas não tripulados [Artigo de fabricante]: https://www.elbitsystems.com/blog/rise-unmanned-combat-ecosystem
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/11-drones-e-defesa.html

## Slide 35
EPISÓDIO 12
Autonomia, IA e o próximo voo
35
A autonomia exige validação nas condições da missão
A simulação permite ensaiar condições e falhas com exposição controlada.
Os resultados precisam informar onde o sistema funciona e quais erros permanecem.
Notes: Episódio 12: Autonomia, IA e o próximo voo
Tela 1 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 10–12 • contingências, operação integrada e debrief
Prof. Newton: O próximo passo dos drones envolve autonomia e inteligência embarcada. Mas antes de aumentar a complexidade, precisamos perguntar: como vamos verificar que o sistema responde bem ao que não esperávamos?
Professor instrutor: Começamos pela simulação. Com ferramentas compatíveis, podemos observar missões, telemetria e respostas a condições de teste sem colocar uma aeronave real no espaço aéreo.
Prof. Newton: Automatizar uma sequência não é o mesmo que adaptar decisões. Se a percepção falhar, o sistema precisa reconhecer sua limitação e responder dentro de condições previstas.
Leitura de apoio:
Uma missão por pontos programados automatiza uma sequência; autonomia inclui adaptar decisões dentro de limites. Em ambos os casos, a confiabilidade precisa ser avaliada. IA pode auxiliar detecção, mas resultados variam com contexto e dados.
O Ingenuity oferece um caso de processamento embarcado e investigação de falha. PX4 e QGroundControl permitem estudar missões em ambiente simulado. A prova de conceito deve explicitar hipótese, condições de teste, resultados e limite do que foi demonstrado.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
NASA • encerramento da missão Ingenuity [Agência de pesquisa]: https://www.nasa.gov/news-release/after-three-years-on-mars-nasas-ingenuity-helicopter-mission-ends/
NASA • investigação do último voo do Ingenuity [Agência de pesquisa]: https://www.nasa.gov/missions/mars-2020-perseverance/ingenuity-helicopter/nasa-performs-first-aircraft-accident-investigation-on-another-world/
PX4 • documentação de simulação [Documentação técnica]: https://docs.px4.io/main/en/simulation/
QGroundControl • guia de uso [Documentação técnica]: https://docs.qgroundcontrol.com/master/en/qgc-user-guide/
Baguer et al. • BVLOS, Open RAN e network slicing [Preprint]: https://arxiv.org/abs/2608.09481
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/12-autonomia-e-futuro.html

## Slide 36
EPISÓDIO 12
Ingenuity: 72 voos em Marte
36
A NASA anunciou o fim da missão em janeiro de 2024. A investigação posterior discutiu limitações da navegação na etapa final.
Como o ambiente afeta a navegação visual?
Que decisão precisa ocorrer a bordo?
Caso histórico. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS, registro de 02/08/2023.
Notes: Episódio 12: Autonomia, IA e o próximo voo
Tela 2 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 10–12 • contingências, operação integrada e debrief
Professor instrutor: No exercício, vamos registrar o que esperávamos, o que ocorreu e o que pode ser concluído. Um teste que funciona uma vez não valida todos os cenários.
Prof. Newton: O caso do Ingenuity mostra o valor de investigar falhas. A narrativa inicial de um acidente não substitui a análise posterior dos dados. É preciso revisar hipóteses conforme a evidência.
Professor instrutor: Também faremos um debrief. Qual etapa consumiu mais tempo? Qual informação faltou? O que seria necessário antes de uma próxima missão? Essas respostas viram melhoria de procedimento.
Demonstração:
Mostrar a documentação oficial de SITL e QGroundControl.
Executar apenas em simulador uma missão simples de referência; registrar a versão usada.
Preencher debrief: hipótese, resultado, limitações e próxima verificação.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
NASA • encerramento da missão Ingenuity [Agência de pesquisa]: https://www.nasa.gov/news-release/after-three-years-on-mars-nasas-ingenuity-helicopter-mission-ends/
NASA • investigação do último voo do Ingenuity [Agência de pesquisa]: https://www.nasa.gov/missions/mars-2020-perseverance/ingenuity-helicopter/nasa-performs-first-aircraft-accident-investigation-on-another-world/
PX4 • documentação de simulação [Documentação técnica]: https://docs.px4.io/main/en/simulation/
QGroundControl • guia de uso [Documentação técnica]: https://docs.qgroundcontrol.com/master/en/qgc-user-guide/
Baguer et al. • BVLOS, Open RAN e network slicing [Preprint]: https://arxiv.org/abs/2608.09481
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/12-autonomia-e-futuro.html
Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS. https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2024/01/1-pia25968-fig-a.jpg?w=1024

## Slide 37
EPISÓDIO 12
Pergunta para o público
37
Uma detecção por IA funcionou em dez imagens de um ambiente. Isso comprova desempenho em qualquer local?
Que evidência sustenta sua resposta?
Notes: Episódio 12: Autonomia, IA e o próximo voo
Tela 3 de 3. Usar as notas no modo Apresentador.
Encontros 10–12 • contingências, operação integrada e debrief
Prof. Newton: Para os engenheirandos, a série pode abrir projetos em sensores, telemetria, controle, visão e sistemas embarcados. O projeto ganha força quando a pergunta é mensurável e a validação é honesta.
Professor instrutor: Drones Muito Além do Voo termina aqui como série inicial, mas o material continua disponível para consulta. A ideia é voar com propósito, entregar evidência e aprender com cada missão.
Resposta comentada: Não. É necessário avaliar representatividade, condições de captura, erros e critérios de decisão. Um ensaio restrito sustenta uma conclusão restrita.
Encerramento: convidar o público a consultar o roteiro e registrar a evidência da atividade.
Fontes (consulta editorial: 09/10/2026):
NASA • encerramento da missão Ingenuity [Agência de pesquisa]: https://www.nasa.gov/news-release/after-three-years-on-mars-nasas-ingenuity-helicopter-mission-ends/
NASA • investigação do último voo do Ingenuity [Agência de pesquisa]: https://www.nasa.gov/missions/mars-2020-perseverance/ingenuity-helicopter/nasa-performs-first-aircraft-accident-investigation-on-another-world/
PX4 • documentação de simulação [Documentação técnica]: https://docs.px4.io/main/en/simulation/
QGroundControl • guia de uso [Documentação técnica]: https://docs.qgroundcontrol.com/master/en/qgc-user-guide/
Baguer et al. • BVLOS, Open RAN e network slicing [Preprint]: https://arxiv.org/abs/2608.09481
Roteiro: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/episodios/12-autonomia-e-futuro.html